Letiště Praha ukončí generální opravu hlavní dráhy o rok dříve

V roce 2012 byla realizována 1. etapa generální opravy hlavní dráhy na Letišti Václava Havla Praha. Provozovatel letiště k opravě přistoupil s ohledem na technický stav dráhy, způsobený jejím stářím. První etapa, která trvala tři měsíce, zahrnula opravu zhruba 900 metrů z celkové délky 3 715 metrů. Druhá etapa byla naplánována na rok 2013 a závěrečná třetí na 2014. S ohledem na tlak okolí na co nejkratší uzávěru i na technická doporučení k dalšímu průběhu oprav však vedení Letiště Praha rozhodlo obě etapy sloučit do jedné, realizované v roce 2013. Letošní závěrečný termín opravy je plánován od 15. května do 30. září.

Proč je nutná rozsáhlá generální oprava hlavní dráhy?

Hlavní dráha je v provozu od roku 1963, tedy padesát let. Tato dráha je pro srovnání o devět let starší než první úseky dálnice D1. Její stav je takový, že již nestačí pravidelné jarní a podzimní čtrnáctidenní opravy. Jejich délka se postupně prodlužuje. Hlavními důvody opravy jsou praskliny betonových desek, vylamování částí betonu v místě prasklin a praskliny v asfaltovém povrchu. Příčinou je již zmíněné vysoké stáří povrchů i konstrukce vozovky.

Dráha proto projde celkovou rekonstrukcí, která jde v některých místech až do hloubky 1,1 metrů. Pro představu – druhá etapa zahrnuje opravu 2,8 km dráhy, což pro srovnání představuje práce jako na cca 12 km dálnice.

Velmi pozitivní zprávou je, že po úspěšném zvládnutí generální opravy jarní a podzimní údržby potrvají pouze 3 – 5 dnů (nutné odgumování) místo stávajících dvou až tří týdnů.  Trvalou eliminaci využití vedlejší dráhy pak přinese až výstavba nové paralelní dráhy, jejíž zprovoznění je podle aktuálně platného harmonogramu plánováno na přelom let 2018/2019.

Jak bude organizován letecký provoz během 2. etapy generální opravy?

Vedení Letiště Praha, a. s., ve spolupráci s Řízením letového provozu, s. p., a leteckými společnostmi usiluje o to, aby letecký provoz byl organizován co nejohleduplněji k obyvatelům okolních obcí, městských částí Prahy a Kladna. V druhé a závěrečné etapě bude mít letiště k dispozici pouze vedlejší dráhu a tak byl provoz nastaven tak, aby pro přistání letadel byl při standardní provozní situaci převážně využit směr přes Prahu a pro starty směr na Kladno. Dále byla nastavena přísnější pravidla pro noční lety. V době od půlnoci do páté hodiny ranní nejsou žádné lety plánovány. Letiště Praha umožní pouze přistání a starty zpožděných letů zejména u bázovaných dopravců. Noční provoz mezi půlnocí a pátou hodinou bude organizován pouze ve směru na Kladno a od Kladna.

Jak bude během opravy monitorován hluk z leteckého provozu?

Hluk z leteckého provozu bude po celou dobu generální opravy měřen a v souladu s platnou legislativou vyhodnocen nezávislou hlukovou laboratoří, která na Letišti Václava Havla Praha provádí monitoring hluku a letových tratí nejmodernějším systémem ANOMS8.  K třinácti stacionárním stanicím přidáváme v průběhu generální opravy i dvě mobilní. Metoda kontroly byla projednána s orgány ochrany veřejného zdraví.

Kam se obrátit s dotazy?

O chystané generální opravě informovali starostky a starosty všech dotčených lokalit, zástupce státní správy i představitele občanských sdružení. Přehledné informace o generální opravě hlavní dráhy najdou zájemci již dnes na webových stránkách letiště přímo v sekci s názvem Generální oprava. Podrobnější dotazy mohou občané směřovat na e-mail komunikace@prg.aero. Letiště plánuje během generální opravy také pravidelné dny otevřených dveří v novém infocentru, které bude otevřeno v druhé polovině dubna 2013 v areálu starého letiště na adrese K letišti 6/1019 v přízemí. Konkrétní termíny, kdy zde budou zaměstnanci letiště odpovídat na vaše dotazy, budou zveřejněny na stránkách www.prg.aero ve výše uvedené sekci Generální oprava.